ГЛУБИНА       РАСПРОСТРАНЕНИЯ       ОБЛАКОВ  ЗАРАЖЕННОГО  ВОЗДУХА  С  ПОРАЖАЮЩИМИ  КОНЦЕНТРАЦИЯМИ      ОХВ  НА  ОТКРЫТОЙ  МЕСТНОСТИ,  км

( емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с)

| Наименование ОХВ | Количество ОХВ в емкости (на объекте), т |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 500 | 1000 |
| ПРИ ИНВЕРСИИ |
| Хлор, фосген | 9 | 23 | 49 | 80 | Более 80 |
| Цианистый водород | 6 | 16 | 24 | 53,3 | 80 | Более 80 |
| Аммиак | 2 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 12 | 15 | 35,5 | 80 |
| Сернистый ангидрид | 2,5 | 4 | 4,5 | 7 | 10 | 12,5 | 17,5 | 53,3 | 80 |
| Сероводород | 3 | 5,5 | 7,5 | 12,5 | 20 | 25 | 61,6 | Более 80 |
| ПРИ ИЗОТЕРМИИ |
| Хлор, фосген | 1,8 | 4,6 | 7 | 11,5 | 16 | 19 | 21 | 36 | 54 |
| Цианистый водород | 1,2 | 3,2 | 4,8 | 7,9 | 12 | 14,5 | 16,5 | 38 | 52 |
| Аммиак | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 | 6,7 | 11,5 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 | 7,9 | 12 |
| Сероводород | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 | 14,5 | 20 |
| ПРИ КОНВЕКЦИИ |
| Хлор, фосген | 0,47 | 1 | 1,4 | 1,96 | 2,4 | 2,85 | 3,15 | 3,6 | 4,32 |
| Цианистый водород | 0,36 | 0,7 | 1,1 | 1,58 | 1,8 | 2,18 | 2,47 | 3,8 | 4,16 |
| Аммиак | 0,12 | 0,21 | 0,27 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,66 | 1,14 | 1,96 |
| Сернистый ангидрид | 0,15 | 0,24 | 0,27 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 1,34 | 2,04 |
| Сероводород | 0,18 | 0,33 | 0,45 | 0,65 | 0,88 | 1,1 | 1,5 | 2,18 | 2,4 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В течение суток продолжительность инверсии не превышает 9-11 ч; за это время облако ЗС не может распространиться более чем на 80 км.

- Для обвалованных или заглубленных емкостей с ОХВ глубина распространения ЗВ уменьшается в 1,5 раза.

Скачано с сайта http://forca.com.ua/