ПЛОЩАДИ       ЗОН     ХИМИЧЕСКОГО   ЗАРАЖЕНИЯ  ОХВ  В  ЗАВИСИМОСТИ   ОТ   ГЛУБИНЫ   РАСПРОСТРАНЕНИЯ   ЗВ    ПРИ    РАЗЛИЧНЫХ    СТЕПЕНЯХ   ВЕРТИКАЛЬНОЙ      УСТОЙЧИВОСТИ   ВОЗДУХА

| Глубина распространения ЗВ, км | Площадь зоны S3 при различных степенях вертикальной устойчивости воздуха, км. кв. |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 0,1 | 0,0002 | 0,0008 | 0,04 |
| 0,2 | 0,0006 | 0,003 | 0,016 |
| 0,3 | 0,0014 | 0,0068 | 0,036 |
| 0,4 | 0,0024 | 0,012 | 0,06 |
| 0,5 | 0,0038 | 0,019 | 0,1 |
| 0,6 | 0,0054 | 0,027 | 0,14 |
| 0,7 | 0,0074 | 0,037 | 0,2 |
| 0,8 | 0,0096 | 0,048 | 0,26 |
| 0,9 | 0,012 | 0,061 | 0,32 |
| 1 | 0,015 | 0,075 | 0,4 |
| 1,5 | 0,034 | 0,017 | 0,9 |
| 2 | 0,06 | 0,3 | 1,6 |
| 3 | 0,14 | 0,7 | 3,6 |
| 4 | 0,24 | 1,2 | 6,4 |
| 5 | 0,38 | 1,9 | 10 |
| 6 | 0,54 | 2,7 | 14 |
| 7 | 0,74 | 3,7 | 20 |
| 8 | 0,96 | 4,8 | 26 |
| 9 | 1,23 | 6,2 | 33 |
| 10 | 1,5 | 7,5 | 40 |
| 20 | 6 | 30 | - |
| 30 | 13,5 | 68 | - |
| 40 | 25,6 | 120 | - |
| 50 | 40 | 188 | - |
| 60 | 54 | 270 | - |
| 70 | 74 | - | - |
| 80 | 96 | - | - |
| Более 80 | Более 96 | - | - |

Скачано с сайта http://forca.com.ua/